Méthode des Caractéristiques

Une diffusion nulle équivaut à k = 0
D'où :	{ partial c } over { partial t } (x,t) + { partial vc } over { partial x } ( x, t ) = 0

D'autre part, la vitesse du vent est constante : v( x, t ) = cste
D'où : { partial c} over { partial t }( x, t ) + v { partial c } over { partial x }( x, t ) = 0 (1)

On applique la règle de la chaîne : { partial c } over { partial s } ( x(s), t(s) ) = { partial c } over { partial t } { partial t } over { partial s } ( x, t ) + { partial c } over { partial x } { partial x } over { partial c } ( x, t )

Avec { partial t } over { partial s } = 1 et { partial x } over { partial s } = v , on a l'équation : {partial c} over {partial s} (x(s), t(s)) = { partial c } over { partial t } ( x, t ) + v{ partial c } over { partial x } ( x, t ) = 0 d'après (1)

On en déduit que size 14{bold {t(s) = s + C_{1}}} et size 14 { bold {x(s) = vs + C_{2}}} (avec C1 et C2 deux constantes).
On en déduit que résoudre (1) équivaut à résoudre { partial c } over { partial s } ( x(s), t(s) ) = 0 .

On pose t(0) = 0 et x(0) = x_{0} .

Alors t(s) = s et x(s) = x_{0} + vs = x_{0} + vt .
D'où { partial c } over { partial s } ( x(s), t(s) ) = 0 dlrarrow { partial c } over { partial s } ( x_{0} + vs ) = 0 dlrarrow c(s) = cste
Donc la solution est une constante selon s, ainsi la valeur à l'origine de c donne la solution du problème : c( x, t ) = c_{0}(x_{0}) = (1 - lline x_{0} -1 rline ) 1_{[0,2]}(x) = (1 - lline x_{0} - vt - 1 rline ) 1_{[0,2]}(x)

Solution exacte du problème : c( x, t ) = c( x - vt ) = ( 1 - abs{x - vt - 1} ) 1_{[0,2]}(x)

Méthode des différences finies

Schéma numérique :

Écrire { partial c } over { partial t }( x_{i}, t_{n} ) + v{ partial c } over { partial x }( x_{i}, t_{n} ) revient à écrire {C_i^{n+1} - C_i^n} over {%DELTA t} + v{C_i^n - C_{i-1}^n} over {%DELTA x} = 0

Matriciellement, on a :

{ C_i^{n+1} - C_i^n } over { %DELTA t } + v{ C_i^n - C_{i-1}^n } over { %DELTA x } = 0	dlrarrow (C_i^{n+1})_i - (C_i^n)_i = v {%DELTA t} over { %DELTA x } ( (C_{i-1}^n)_{i-1} - (C_i^n)_i )
dlrarrow ( C_i^{n+1} )_i = ( 1 - v {%DELTA t} over {%DELTA x} )( C_i^n )_i + v { %DELTA t } over { %DELTA x } ( C_i-1^n )_{i-1}
dlrarrow ( C_i^{n+1} )_i = ( 1 - p )( C_i^n )_i + p( C_{i-1} )_{ i-1 }

Ainsi, la (n+1)ième itération est égale à la (n)ième + 1 fonction qui dépend du (n)ième. (Un+1 = Un + f(Un)).
Le schéma est donc explicite.
Convergence du schéma :

On rappelle que dire qu'un schéma est convergent équivaut à dire qu'il est stable et consistant.

On vérifie d'abord la consistance :
( C_i^{n+1} )_i = ( 1 - p )( C_i^n )_i + p( C_{i-1}^n )_i
( C_i^{n+1} )_i = ( 1 - p )( C_i^n )_i + h %PHI ( (C_{i+1}^n )_{i-1}, h) = (1-p)( C_i^n )_i + hf( (C_i^n)_i )
d'où : %PHI( (C_i^n)_i, 0 ) = f( (C_i^n)_i ) Donc le schéma est consistant.

On vérifie ensuite la stabilité :
Pour qu'une méthode soit stable, il suffit que Φ soit lipschitzienne par rapport à (C).
ldline f((C_i^{n+1})_i) - f((C_i^n)_i) rdline = cste[ (C_{i-1}^{n+1})_{i-1} - (C_i^{n+1})_i - (C_{i-1}^n)_{i-1} + (C_i^n)_i ]
{} leslant cste[ ldline (C_{i-1}^{n+1})_{i-1} - (C_i^{n+1})_i rdline + ldline (C_{i-1}^n)_{i-1} + (C_i^n)_i rdline]
{} leslant cste ldline (C_{i-1}^{n+1})_{i-1} - (C_i^{n+1})_i rdline
Donc f est lipschitzienne, ainsi le schéma est stable.

Le schéma est donc convergent (car consistant et stable).

voir programme

Solution exacte du problème : c( x,t ) = ( 1 - lline x - vt - 1 rline ) 1_[ 0,2 ]

Rendu GnuPlot :

La solution exacte est proche de la solution approchée.
Coefficient de diffusion k=0
Vent constant v=1
Δx=2.10-2
Δt=10-2
Cas t=0.5

Cas t = 2
Cas t = 1
Paramètre de diffusion non nul

schéma numérique : diffusion du nuage ≠ 0
{ partial c } over { partial t }( x, t ) + v{ partial c } over { partial x }( x, t ) + k { partial^2 c } over { partial x^2 }( x, t ) = 0 dlrarrow { C_i^{n+1} - C_i^n} over {%DELTA t} + v{C_i^n -C_{i-1}^n} over { %DELTA x } + k{ C_{i-1}^n - 2C_i^n + C_{i+1}^n } over { %DELTA x^2 } = 0

Matriciellement, on a :
{C_i^{n+1} - C_i^n} over { %DELTA t } + v{ C_i^n - C_{i-1}^n } over { %DELTA x } + k{ C_{i-1}^n - 2C_i^n } over { %DELTA x^2 } + k C_{i+1}^n over { %DELTA x^2 } = 0
dlrarrow { C_{i+1}^n - C_i^n } over { %DELTA t } = v{ C_i^n - C_{i-1}^n } over { %DELTA x } + k{ C_{i-1}^n - 2C_i^n } over { %DELTA x^2 } +k C_{i+1}^n over { %DELTA x^2 }
DLRARROW C_i^{ n+1 } = C_i^n[ 1 - v {%DELTA t} over {%DELTA x} + 2{%DELTA t} over {%DELTA x^2} ] + C_{ i+1 }^n[ -k{%DELTA t} over {%DELTA x^2} ] - C_{ i-1 }^n[ v{%DELTA t} over {%DELTA x} - {%DELTA t} over {%DELTA x^2} ]

Cas t = 1
coefficient de diffusion k=0.01
Δx=0.2
Δt=0.01
Cas t=0.5

Cas t = 2
Vitesse du vent non constante

{ partial c } over { partial t }( x, t ) + { partial (v c) } over { partial x }( x, t ) + k{ partial^2 c } over { partial x^2 }( x, t ) = 0

{ C_i^{n+1} - C_i^n} over { %DELTA t } + V_i^n{ C_{i+1}^n - C_i^n } over {%DELTA x} + k( C_{i-1}^n - 2C_i^n + C_{i+1}^n) over { %DELTA x^2 } = 0 si V_i^n < 0

dlrarrow
{ C_i^{n+1} - C_i^n} over { %DELTA t } + V_i^n{ C_i^n - C_{i-1}^n } over {%DELTA x} + k( C_{i-1}^n - 2C_i^n + C_{i+1}^n) over { %DELTA x^2 } = 0 si V_i^n > 0

C_i^{n+1} = C_i^n( 1 + {%DELTA t} over {%DELTA x} V_i^n + 2k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i+1}^n( -V_i^n {%DELTA t}over {%DELTA x} - k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i-1}^n( -k{%DELTA t} over {%DELTA x^2} ) si V_i^n < 0

dlrarrow
C_i^{n+1} = C_i^n( 1 - {%DELTA t} over {%DELTA x} V_i^n + 2k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i+1}^n( V_i^n {%DELTA t} over {%DELTA x} - k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i-1}^n( -k{%DELTA t} over {%DELTA x^2} ) si V_i^n > 0

C_i^{n+1} = C_i^n( 1 + 2k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i+1}^n(- k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i-1}^n( -k{%DELTA t} over {%DELTA x^2} ) + (C_i^n - C_{i+1}^n) {%DELTA t} over {%DELTA x} V_i^n si V_i^n < 0

dlrarrow
C_i^{n+1} = C_i^n( 1 + 2k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i+1}^n(- k {%DELTA t} over {%DELTA x^2}) + C_{i-1}^n( -k{%DELTA t} over {%DELTA x^2} ) - (C_i^n - C_{i+1}^n) {%DELTA t} over {%DELTA x} V_i^n si V_i^n > 0

Le vent est encore faible, les particules se dissipent, et donc la courbe s'étale.
coefficient de diffusion k=0.01 avec vent variable v(x,t)=5cos(Pi.t).sqrt(t)
Δx=0.2
Δt=0.01
Cas t=0.1 à 0.9 avec un pas de 0.1

Pour les trois graphes précédents (3, 4, 5) :
Le vent souffle vers la droite et a donc tendance à pousser les particules vers la droite et donc à faire pencher la courbe vers la droite.

Pour les quatre derniers graphes :
Le vent souffle vers la gauche, et pousse donc la courbe vers la gauche.